## Slide 1
PAPER BRIEF
Demystifying NCCL
GPU 通信协议、数据路径与 collective 算法的可编辑论文解读
Simple
大消息高带宽
LL / LL128
小消息低延迟
P2P / SHM / IB
按拓扑选路径
Ring / Tree
带宽与延迟权衡
核心结论：NCCL 不是一个单一 allreduce 算法，而是一套动态选择 channel、protocol、transport 和 topology 的执行系统。
Source: Demystifying NCCL, arXiv 2507.04786
01

## Slide 2
EXECUTION STACK
一次 collective 调用会被 NCCL 拆成多层执行决策
论文的价值在于把这些平时隐含在库内部的选择拆开：API、channel、protocol、transport、algorithm。
Framework
PyTorch / Megatron
调用 AllReduce 等集合通信
NCCL API
communicator
collective / P2P
group calls
Channels
每个 channel 映射到 CUDA block
buffer 分片并行推进
Transport
P2P / SHM / Socket / IB
GDRDMA 与 proxy thread
Fabric
NVLink / PCIe
InfiniBand / RoCE
读论文时可以按这一层次理解：上层只看到 collective API，真实性能却由下层多个自动选择共同决定。
这也是为什么单独讨论 ring 或者 RDMA 都不够：NCCL 在 runtime 同时考虑消息大小、拓扑、协议 buffer、channel 数和硬件能力。
Source: Demystifying NCCL, arXiv 2507.04786
02

## Slide 3
CHANNELS
Channel 是 NCCL 暴露 GPU 与网络并行性的基本单位
每个 channel 对应一个 CUDA block / SM，处理输入 buffer 的不同连续区间，并在 slot 内流水化。
User buffer split by channel
Channel 0
8 pipeline slots
Channel 1
8 pipeline slots
Channel 2
8 pipeline slots
Channel 3
8 pipeline slots
paper defaults
Simple
4 MiB buffer / 512 KiB slot
LL
256 KiB buffer / 16 KiB effective data
LL128
~4800 KiB buffer / 562.5 KiB effective data
Channel 数太少会吃不满链路；太多又会让每个 channel chunk 太小，导致 NIC buffer 不满、QP/ECMP 效率下降。
Source: Demystifying NCCL, arXiv 2507.04786
03

## Slide 4
PROTOCOLS
Simple、LL、LL128 的本质差异是同步粒度和有效载荷效率
协议选择由消息大小、算法、拓扑和硬件能力共同约束；手工指定通常不如 NCCL autotuning 稳。
Simple
High bandwidth
Payload
Data chunks
Sync
Memory fences
Latency
~6µs per-hop
Bandwidth
Near peak for large messages
LL
Low latency
Payload
4B data + 4B flag
Sync
Flag-based sync
Latency
~1µs per-hop
Bandwidth
25-50% peak bandwidth
LL128
Latency + bandwidth
Payload
120B data + 8B flag
Sync
Flag-based sync
Latency
~2µs per-hop
Bandwidth
~95% peak where supported
一句话记忆：Simple 用更粗粒度换大吞吐；LL 用 8B 原子单元换低延迟；LL128 用 128B 单元补回带宽，但依赖硬件原子写保证。
Source: Demystifying NCCL, arXiv 2507.04786
04

## Slide 5
INTRA-NODE
节点内通信的关键是能否留在 GPU 直达路径
NCCL 按拓扑优先走 GPUDirect P2P；P2P 不可用或跨 socket 太差时，才退回 SHM 或其他路径。
GPU 0
sendBuff
GPU 1
recvBuff
NVLink / P2P
fast path: direct GPU memory access
Host SHM
decision order
1
NVLink P2P / P2P_DIRECT
2
PCIe P2P when available
3
SHM through host memory
4
NIC path in special cross-socket cases
Source: Demystifying NCCL, arXiv 2507.04786
05

## Slide 6
INTER-NODE
跨节点通信由 GPU kernel、CPU proxy 与 RDMA 队列共同推进
GDRDMA 可以绕开 host staging，但 NCCL 仍需要 proxy thread 管理 QP、CTS、completion 和 flush。
Node 0 / sender
Node 1 / receiver
GPU
kernel
CPU proxy
NIC
IB/RoCE
NIC
IB/RoCE
CPU proxy
GPU
kernel
GPU memory or host staging
RDMA_WRITE
important details
独立 data QP 承载大流量；反向 CTS QP 承载小控制消息；GDRDMA 后还用 loop-back RDMA_READ 做本地 flush，保证 PCIe write 到达 GPU memory。
Source: Demystifying NCCL, arXiv 2507.04786
06

## Slide 7
RING ALLREDUCE
Ring 通过 ReduceScatter + AllGather 把带宽吃满
每个 rank 只和左右邻居通信，适合大消息；代价是依赖更多 step，延迟随参与 GPU 数增加。
GPU 0
GPU 1
GPU 2
GPU 3
1
ReduceScatter
send → recvReduceSend → recvReduceCopySend
2
AllGather
recvCopySend → recv
论文将 Ring AllReduce 解释为非流水化 pattern：每个 outer loop 内必须按 step 依赖推进。
Source: Demystifying NCCL, arXiv 2507.04786
07

## Slide 8
TREE ALLREDUCE
Tree 改变依赖形状，用更少层级换低延迟
Tree AllReduce 分 Reduce 和 Broadcast 两个阶段；NCCL 的 double binary tree 进一步提高带宽利用。
Root
GPU0
Leaf
GPU1
Middle
GPU2
Leaf
GPU3
Reduce
leaf send；middle recvReduceSend；root recvReduceCopySend
Broadcast
root/middle recvCopySend；leaf recv
Ring 偏带宽，Tree 偏延迟。论文的 benchmark 也显示：大消息 Ring 更强，小消息 Tree 更适合。
Source: Demystifying NCCL, arXiv 2507.04786
08

## Slide 9
BENCHMARK TAKEAWAYS
实验结果基本可以从协议和拓扑机制直接推出来
论文在 16 个 GH200 节点上测 AllReduce：协议优势随 intra/inter-node 与消息大小改变。
Small messages
Large messages
Inter-node
Intra-node
LL / LL128
lower latency dominates
Simple
fewer sync events sustain throughput
LL128 / LL
NVLink makes fine-grained protocol viable
Simple ≈ LL128
Simple best at the extreme; LL128 stays competitive
工程含义：不要只看“哪个协议更快”；先问消息大小、是否跨节点、NVLink/GDRDMA 能否生效，以及 Ring/Tree 的依赖形状是否匹配。
Source: Demystifying NCCL, arXiv 2507.04786
09

## Slide 10
WHY IT MATTERS
这篇论文给的是优化 NCCL 与模拟训练通信的语言
ATLAHS 能复现 NCCL 通信 pattern，靠的正是这些 channel、primitive、pipeline 与 protocol 级别的分解。
Observe
从 NCCL 调用和拓扑开始
识别 collective 类型与 rank 关系
Decompose
拆成 channel、slot、primitive
send / recv / reduce / copy
Model
区分 pipelined 与 non-pipelined
保留依赖和并发
Optimize
定位瓶颈：协议、路径、QP、channel
或 collective 选择
带走这 4 个问题：消息有多大？是否跨节点？数据路径是否绕 host？Ring/Tree 的依赖形状是否符合当前瓶颈？
这比简单地说“调大 NCCL buffer”或“换 allreduce 算法”更可操作。
Source: Demystifying NCCL, arXiv 2507.04786
10